## Slide 1
전략적 재고운영 Foundation
Kraljic Matrix와 자재계획 방법론
Session 1 | 전략적 재고운영 및 자재계획수립 과정

## Slide 2
목차
2
본 과정은 Kraljic Matrix 기반으로 자재군별 차별화 전략과 계획 방법론을 체계적으로 학습합니다.
1장
JIT → JIC 패러다임 전환
2장
Kraljic Matrix 프레임워크
3장
차별화 전략
4장
계획 방법론
5장
통합 KPI 프레임워크
6장
산업별 적용 사례
7장
9회차 학습 여정

## Slide 3
1장
JIT → JIC 패러다임 전환
Just-In-Time에서 Just-In-Case로 재고 관리 전략의 근본적 변화

## Slide 4
1.1 JIT의 영광과 몰락
4
JIT 방식은 40년간 제조업의 표준이었으나 2020년 팬데믹으로 치명적 약점이 드러났습니다.
JIT 탄생
기업: 도요타
재고 50% 감소
기술: 칸반 시스템
1970s
무재고 경영
Just-In-Time
7대 낭비 제거
글로벌 확산
기업: GM·포드
원가 30% 절감
기술: Pull System
1990s
미국 채택
린 생산
표준화 확산
디지털화
기업: 전 산업
리드타임 40% 단축
기술: ERP·MES 통합
2000s
실시간 가시성
자동 발주
글로벌 SCM
최적화
기업: 애플·삼성
재고회전율 50회
기술: AI 수요예측
2010s
극한 효율화
초정밀 계획
Zero Buffer
팬데믹 쇼크
기업: 전 세계
생산 80% 중단
기술: JIT 붕괴
2020
공급망 마비
재고 부족
JIC 전환
혁신 기간
1970-2010 40년
효과
재고 50%↓ 원가 30%↓
확산
전 산업 글로벌 표준
붕괴
2020 팬데믹 1개월 마비
전환
JIT → JIC 안전재고 확보

## Slide 5
1.2 팬데믹이 드러낸 JIT의 약점
5
글로벌 공급망 마비로 JIT의 3대 위험(재고 부족, 공급 중단, 생산 마비)이 현실화되었습니다.
2020 팬데믹 글로벌 공급망 마비
재고 부족
•
안전재고 제로: 버퍼 없음
•
즉시 결품: 1주 내 품절
•
생산 차질: 라인 가동률 50%↓
•
긴급 조달 실패: 대체품 없음
•
재고 비용 급증: 3배 증가
공급 중단
•
단일 공급원: 중국 의존 80%
•
대체 불가: 인증 기간 6개월+
•
물류 마비: 항공편 90%↓
•
가격 폭등: 5-10배 인상
•
조달 리드타임: 2주→8주
생산 마비
•
라인 중단: 평균 3주 정지
•
가동률 하락: 30-40%로 급락
•
납기 지연: 2-3개월 밀림
•
매출 손실: 월 평균 20억원
•
인력 유휴: 40% 휴업
•
고객 이탈: 15% 증가
2020년 위기 진행 타임라인
1월
우한 봉쇄
2월
중국 공장 중단
3월
글로벌 확산
4월
항공편 90%↓
5월
반도체 부족
6월
자동차 감산
7월
2차 확산
8월
해운 마비
9월
부품 품귀
10월
생산 지연
11월
백신 개발
12월
점진 회복
산업별 피해 통계
자동차
반도체 부족
생산 -28%
전자
부품 결품
출시 3개월 지연
의료
PPE 부족
가격 10배↑
식품
포장재 부족
가동률 60%
항공
수요 급감
운항 -95%
물류
컨테이너 부족
운임 5배↑
위기 기간
2020.1-2021.6 18개월
경제 손실
글로벌 GDP -3.5%
공급망 타격
생산 차질 70% 기업
전환 동인
JIT → JIC 안전재고 필수

## Slide 6
1.3 JIT vs JIC 비교
6
JIT는 원가 절감에, JIC는 공급 안정성에 초점을 맞춰 서로 다른 리스크 환경에 대응합니다.
JIT (Just-In-Time) 적시생산 방식
JIC (Just-In-Case) 만일 대비 방식
목표
•
원가 절감
•
재고 최소화
•
효율성 극대화
•
공급 안정성
•
리스크 완화
•
연속성 보장
재고 정책
•
Zero 재고 추구
•
일일 납품
•
버퍼 없음
•
안전재고 확보
•
2-3개월 버퍼
•
다단계 재고
공급업체
•
단일 공급원
•
장기 고정 계약
•
긴밀한 협업
•
복수 공급원
•
유연한 계약
•
다변화 전략
리스크
•
공급 중단 취약
•
수요 변동 취약
•
재해 대응 어려움
•
공급 중단 대비
•
수요 변동 흡수
•
재해 대응 가능
원가
•
재고 비용 최소
•
보관 비용 zero
•
자본 효율 최대
•
재고 비용 증가
•
보관 비용 20%↑
•
자본 고정 증가
리드타임
•
짧은 LT 필수
•
1-3일 납품
•
즉시 대응
•
긴 LT 허용
•
1-2주 가능
•
계획적 대응
수요 대응
•
예측 정확성 필수
•
변동 흡수 어려움
•
긴급 대응 불가
•
예측 오차 흡수
•
변동 흡수 가능
•
긴급 대응 가능
적합 환경
•
안정적 공급망
•
예측 가능 수요
•
낮은 리스크
•
불안정 공급망
•
변동성 높은 수요
•
높은 리스크
대표 기업
•
Toyota (2019)
•
Honda
•
Dell
•
Toyota (2022)
•
Apple
•
Samsung
JIT 시대
1970-2019 효율 중심
전환점
2020 팬데믹 공급망 붕괴
JIC 시대
2020-현재 안정성 중심

## Slide 7
1.4 JIC 채택 기업들
7
팬데믹 이후 글로벌 제조사들은 JIC로 전환하여 안전재고와 다변화 전략을 채택했습니다.
Toyota (자동차)
Before:
단일 공급원 80%
After:
복수 공급원 60%
재고일수: 5일 → 45일
Apple (전자)
Before:
중국 집중 90%
After:
아시아 다변화 65%
주요 부품 3개월 재고
Samsung (전자)
Before:
JIT 전면 적용
After:
전략자재 JIC 전환
반도체 8주 버퍼
Intel (반도체)
Before:
단일 소싱
After:
듀얼 소싱 원칙
원자재 10주 재고
Ford (자동차)
Before:
일일 납품
After:
주간 납품 + 버퍼
핵심 부품 6주 재고
Volkswagen (자동차)
Before:
EU 중심 소싱
After:
글로벌 다변화
반도체 12주 확보
Dell (전자)
Before:
JIT 선구자
After:
하이브리드 전환
CPU 4주 재고
Nike (의류)
Before:
베트남 집중 70%
After:
5개국 분산
원자재 8주 버퍼
Airbus (항공)
Before:
장기 고정 계약
After:
유연한 계약
주요 부품 16주
Siemens (산업재)
Before:
단일 물류
After:
다경로 물류
전략자재 20주
전환 기업
글로벌 Top 100 80% 전환
재고 증가
안전재고 평균 8주 확보
공급원 다변화
복수 공급원 60% 이상
투자 규모
재고 비용 30-50% 증가

## Slide 8
2장
Kraljic Matrix 프레임워크

## Slide 9
2.1 Kraljic Matrix 탄생
9
1983년 Peter Kraljic이 개발한 2×2 매트릭스는 자재 특성에 따른 차별화 전략의 기초가 되었습니다.
Kraljic Matrix 발전 타임라인 (1983-현재)
1983
HBR 논문 발표
•
Peter Kraljic
•
Purchasing Must Become
•
Supply Management
2×2 매트릭스 최초 제안
1985-90
학계 확산
•
이론 정립
•
실증 연구
•
교육 과정 포함
MBA 필수 교육
1990-2000
산업 적용
•
Fortune 500 채택
•
자동차·전자 확산
•
컨설팅 방법론화
글로벌 표준 확립
2000-2010
디지털화
•
ERP 통합
•
자동 분류
•
데이터 기반
시스템 자동화
2010-2020
고도화
•
AI/ML 접목
•
동적 분류
•
실시간 모니터링
지능형 SCM
2020-현재
리스크 관리
•
공급망 탄력성
•
리스크 지표 강화
•
시나리오 분석
필수 프레임워크
시사점
•
40년간 검증된 프레임워크
•
학계와 산업계 공동 인정
•
시대 변화에 따라 진화
•
현재까지 가장 널리 사용
•
디지털 시대에도 유효성 입증
핵심 개념
•
차별화: 획일적 관리 탈피
•
2차원 분석: 리스크 × 임팩트
•
4사분면: 전략·레버리지·병목·일상
•
맞춤 전략: 자재군별 최적화
•
동적 관리: 지속적 재분류
적용 현황
•
Fortune 500: 95% 사용
•
제조업: 필수 방법론
•
공공 조달: 정부 채택
•
교육: MBA 핵심 과목
•
인증: APICS/ISM 포함

## Slide 10
2.2 2×2 매트릭스의 두 축
10
공급 리스크(X축)와 구매 임팩트(Y축) 두 기준으로 자재를 4개 군으로 분류합니다.
구매 임팩트 (Y축)
매우 높음
연매출 10% 이상
100억원+
높음
연매출 5-10%
50-100억원
중간
연매출 2-5%
10-50억원
낮음
연매출 1-2%
5-10억원
매우 낮음
연매출 1% 미만
5억원 이하
공급 리스크 (X축)
매우 낮음
공급원 10개+
선택 다양
낮음
공급원 5-10개
대체 용이
중간
공급원 3-5개
대체 가능
높음
공급원 1-2개
대체 어려움
매우 높음
공급원 1개
대체 불가
구매 임팩트 평가
•
연간 구매 금액
•
매출 대비 비중
•
수익성 영향도
•
전략적 중요도
•
대체 비용
•
품질 영향도
공급 리스크 평가
•
공급업체 수
•
대체 가능성
•
납기 리드타임
•
품질 안정성
•
지역 집중도
•
기술 의존도
측정 방법
•
정량 데이터: ERP 추출
•
정성 평가: 전문가 점수
•
가중치 적용: 중요도 반영
•
스코어링: 0-100점
•
매트릭스 매핑: 자동 분류
•
주기적 재평가: 분기/반기

## Slide 11
2.3 Kraljic Matrix
11
Kraljic Matrix는 공급 리스크와 구매 금액을 기준으로 자재를 4개 군으로 분류하여 차별화 전략을 수립합니다.
구매 임팩트 (Purchase Impact) →
공급 리스크 (Supply Risk) →
전략자재 (Strategic)
•
특성: 고리스크 + 고임팩트
•
공급원: 소수 (1-3개)
•
구매금액: 매출 10% 이상
•
사례: 반도체, 핵심 원자재
--- 전략 ---
•
장기 파트너십 구축
•
협력적 관계 강화
•
공동 기술 개발
•
리스크 공유 계약
--- 계획 ---
•
하이브리드: LTP + MRP
•
예측 + 수요 결합
•
전략적 안전재고
--- KPI ---
•
공급 안정성 95%+
•
품질 불량률 0.1% 이하
•
납기 준수율 98%+
•
협력 지수 4.5/5.0
병목자재 (Bottleneck)
•
특성: 고리스크 + 저임팩트
•
공급원: 매우 소수 (1-2개)
•
구매금액: 매출 2% 미만
•
사례: 특수 부품, 인증 자재
--- 전략 ---
•
공급 안정성 최우선
•
안전재고 충분 확보
•
대체품 개발 추진
•
복수 공급원 발굴
--- 계획 ---
•
ROP (재주문점) 방식
•
Min-Max 재고 관리
•
높은 안전재고율
--- KPI ---
•
재고 가용률 98%+
•
결품률 0.5% 이하
•
리드타임 준수 95%+
•
비상 재고 8주+
레버리지자재 (Leverage)
•
특성: 저리스크 + 고임팩트
•
공급원: 다수 (10개+)
•
구매금액: 매출 5-10%
•
사례: 표준 부품, 원자재
--- 전략 ---
•
경쟁 입찰 활용
•
가격 협상 중점
•
물량 레버리지 활용
•
단기 계약 체결
--- 계획 ---
•
MRP (자재소요계획)
•
수요 기반 발주
•
최소 안전재고
--- KPI ---
•
원가 절감률 5%+
•
재고 회전율 12회+
•
가격 경쟁력 상위 10%
•
조달 효율 90%+
일상자재 (Routine)
•
특성: 저리스크 + 저임팩트
•
공급원: 매우 다수 (20개+)
•
구매금액: 매출 1% 미만
•
사례: 소모품, MRO
--- 전략 ---
•
프로세스 효율화
•
자동 발주 시스템
•
통합 구매 (카탈로그)
•
관리 비용 최소화
--- 계획 ---
•
Min-Max 자동 발주
•
VMI (공급자 관리 재고)
•
E-Procurement 활용
--- KPI ---
•
처리 시간 단축 50%+
•
발주 비용 최소화
•
자동화율 80%+
•
사용자 만족도 4.0/5.0
비중
전략
15-20%
병목
5-10%
레버
50-60%
일상
20-25%

## Slide 12
2.4 병목자재 (Bottleneck)
12
병목자재는 공급 리스크가 높지만 구매 금액이 낮아 공급 안정성 확보가 최우선 과제입니다.
병목자재 (Bottleneck Materials)
공급 리스크는 높지만 구매 금액이 낮은 자재 - 공급 안정성 확보가 최우선
특성 (Characteristics)
•
공급 리스크: 매우 높음 (공급원 1-2개)
•
구매 금액: 낮음 (매출 2% 미만)
•
대체 가능성: 어려움 (인증/규격)
•
리드타임: 긴 편 (4-12주)
•
시장 특성: 과점 또는 독점
•
비중: 전체 자재의 5-10%
전략 (Strategy)
•
공급 안정성 최우선 확보
•
충분한 안전재고 유지 (8-12주)
•
복수 공급원 개발 추진
•
대체 자재 R&D 투자
•
장기 공급 계약 체결
•
공급업체와 긴밀한 관계 유지
•
수요 예측 정확도 향상
•
비상 조달 계획 수립
계획 방법론: ROP (Re-Order Point)
•
재주문점 방식 (ROP = 리드타임 수요 + 안전재고)
•
안전재고율 높게 설정 (50-100%)
•
Min-Max 재고 관리 병행
•
재고 모니터링 일일 점검
•
긴급 발주 프로세스 구축
•
비상 재고 별도 확보
실제 사례 (Examples)
현대자동차
자재: 특수 반도체 칩 (독일 Bosch 독점)
삼성전자
자재: 희토류 원소 (중국 의존 95%)
LG화학
자재: 특수 촉매제 (일본 3개사 과점)
포스코
자재: 특수 합금 원료 (호주 2개 광산)
두산중공업
자재: 항공 인증 부품 (미국 1개사)
KPI 목표 (Targets)
•
재고 가용률 98% 이상
•
결품률 0.5% 이하
•
리드타임 준수율 95% 이상
•
비상 재고 8주 이상 확보
•
공급업체 관계 점수 4.0/5.0
•
대체품 개발 진행률

## Slide 13
2.5 레버리지자재 (Leverage)
13
레버리지자재는 공급 리스크가 낮고 구매 금액이 높아 경쟁입찰과 가격협상으로 원가 절감을 추구합니다.
레버리지자재 (Leverage Materials)
공급 리스크는 낮지만 구매 금액이 높은 자재 - 가격 협상과 원가 절감이 핵심
특성 (Characteristics)
•
공급 리스크: 낮음 (공급원 10개+)
•
구매 금액: 높음 (매출 5-10%)
•
대체 가능성: 용이 (표준화)
•
리드타임: 짧은 편 (1-4주)
•
시장 특성: 완전 경쟁
•
비중: 전체 자재의 50-60%
전략 (Strategy)
•
경쟁 입찰 적극 활용
•
가격 협상력 극대화
•
물량 레버리지 활용 (Volume Discount)
•
단기 계약 체결 (시장 가격 반영)
•
공급업체 다변화
•
글로벌 소싱 추진
•
e-Auction 활용
•
원가 절감 목표 설정 (연 5%+)
계획 방법론: MRP (Material Requirements Planning)
•
수요 기반 발주 (MRP 연동)
•
최소 안전재고 유지 (1-2주)
•
JIT 방식 적용 가능
•
생산 계획 연동 발주
•
재고 회전율 극대화
•
원가 절감 우선
실제 사례 (Examples)
현대자동차
자재: 철강 원자재 (POSCO 등 다수)
삼성전자
자재: 표준 PCB (국내외 20개사)
LG생활건강
자재: 화장품 용기 (플라스틱)
SK하이닉스
자재: 표준 화학약품 (글로벌 소싱)
롯데케미칼
자재: 원유 (글로벌 시장 거래)
KPI 목표 (Targets)
•
원가 절감률 5% 이상/년
•
재고 회전율 12회 이상/년
•
가격 경쟁력 시장 상위 10%
•
조달 효율 90% 이상
•
공급업체 수 10개 이상 유지
•
e-Auction 활용률 80% 이상

## Slide 14
2.6 전략자재 (Strategic)
14
전략자재는 공급 리스크와 구매 금액이 모두 높아 장기 파트너십과 리스크 관리가 핵심입니다.
전략자재 (Strategic Materials)
공급 리스크와 구매 금액이 모두 높은 자재 - 장기 파트너십과 리스크 관리가 핵심
특성 (Characteristics)
•
공급 리스크: 매우 높음 (공급원 1-3개)
•
구매 금액: 매우 높음 (매출 10% 이상)
•
대체 가능성: 매우 어려움
•
리드타임: 매우 긴 편 (8-24주)
•
시장 특성: 과점, 기술 집약적
•
비중: 전체 자재의 15-20%
전략 (Strategy)
•
장기 전략적 파트너십 구축
•
협력적 관계 강화 (Win-Win)
•
공동 기술 개발 및 R&D
•
리스크 공유 계약 (Take-or-Pay)
•
수직 통합 검토 (M&A)
•
복수 지역 소싱 전략
•
공급망 가시성 확보
•
정기적 리스크 평가
계획 방법론: 하이브리드 (LTP + MRP)
•
예측 기반 장기 계획 (LTP: 12-24개월)
•
수요 기반 단기 조정 (MRP: 월간)
•
전략적 안전재고 확보 (4-8주)
•
공급업체와 계획 공유 (VMI)
•
시나리오 플래닝 수행
•
리스크 헤지 전략 수립
실제 사례 (Examples)
삼성전자
자재: 최첨단 반도체 장비 (ASML 독점)
현대자동차
자재: 차세대 배터리 (LG·CATL)
SK하이닉스
자재: EUV 포토레지스트 (일본 2개사)
두산밥캣
자재: 특수 엔진 (Perkins 독점)
한화에어로스페이스
자재: 항공 엔진 부품 (GE/RR)
KPI 목표 (Targets)
•
공급 안정성 95% 이상
•
품질 불량률 0.1% 이하
•
납기 준수율 98% 이상
•
협력 지수 4.5/5.0
•
혁신 프로젝트 2건/년
•
리스크 시나리오 대응율 100%

## Slide 15
2.7 일상자재 (Routine)
15
일상자재는 공급 리스크와 구매 금액이 모두 낮아 프로세스 효율화와 자동화로 관리합니다.
일상자재 (Routine Materials)
공급 리스크와 구매 금액이 모두 낮은 자재 - 프로세스 효율화와 자동화가 핵심
특성 (Characteristics)
•
공급 리스크: 매우 낮음 (공급원 20개+)
•
구매 금액: 매우 낮음 (매출 1% 미만)
•
대체 가능성: 매우 용이
•
리드타임: 매우 짧음 (1-2주)
•
시장 특성: 완전 경쟁, 상품화
•
비중: 전체 자재의 20-25%
전략 (Strategy)
•
프로세스 효율화 최우선
•
자동 발주 시스템 구축
•
통합 구매 (카탈로그/e-Mall)
•
관리 비용 최소화
•
셀프 서비스 구매 (P-Card)
•
공급업체 통합 (소수화)
•
표준화 및 집약화
•
사용자 만족도 중심
계획 방법론: Min-Max 자동화
•
Min-Max 자동 발주
•
VMI (Vendor Managed Inventory)
•
e-Procurement 시스템 활용
•
재고 모니터링 자동화
•
예외 관리만 수동 처리
•
최소 안전재고 (1주 미만)
실제 사례 (Examples)
삼성전자
자재: 사무용품 (펜, 종이 등)
현대자동차
자재: MRO 소모품 (볼트, 너트 등)
LG화학
자재: 청소·안전 용품
SK텔레콤
자재: IT 소모품 (케이블, USB 등)
포스코
자재: 일반 공구류
KPI 목표 (Targets)
•
처리 시간 단축 50% 이상
•
발주 비용 최소화 (건당 1만원 미만)
•
자동화율 80% 이상
•
사용자 만족도 4.0/5.0
•
재고 회전율 24회 이상/년
•
관리 공수 50% 절감

## Slide 16
3장
차별화 전략

## Slide 17
3.1 차별화의 필요성
17
자재군 특성을 무시한 획일적 관리는 비효율과 리스크를 초래하며 차별화 전략이 필수입니다.
획일적 관리의 문제점
•
모든 자재에 동일한 프로세스 적용 → 비효율 발생
•
전략자재: 과도한 경쟁입찰 → 공급업체 관계 악화
•
일상자재: 과도한 관리 → 비용 낭비 (관리 비용 > 자재 가치)
•
병목자재: 안전재고 부족 → 결품 리스크 증가
•
레버리지자재: 가격 협상력 미활용 → 원가 절감 기회 상실
차별화 전략의 효과
•
전략자재: 장기 파트너십 → 안정적 공급 + 협력 혁신
•
레버리지자재: 경쟁입찰 → 연간 5-10% 원가 절감
•
병목자재: 충분한 재고 → 결품률 0.5% 이하 달성
•
일상자재: 프로세스 자동화 → 관리 비용 50% 절감
•
전체: 최적의 자원 배분 → ROI 극대화
차별화 구현 방법
•
1단계: Kraljic Matrix로 자재 분류 (분기별)
•
2단계: 자재군별 전략 수립 (소싱, 재고, 관계)
•
3단계: 계획 방법론 선택 (ROP, MRP, Hybrid)
•
4단계: KPI 설정 및 모니터링
•
5단계: 정기 재분류 및 전략 조정

## Slide 18
3.2 자재군별 전략 매트릭스
18
4개 자재군별로 소싱 전략, 재고 정책, 공급업체 관리 방식을 차별화하여 최적의 성과를 달성합니다.
전략자재
장기 파트너십
전략적 재고 4-8주
협력적
Hybrid
레버리지자재
경쟁 입찰
최소 재고 1-2주
거래적
MRP
병목자재
복수화 추진
높은 재고 8-12주
긴밀한
ROP
일상자재
통합 구매
자동 발주
최소 접촉
Min-Max
소싱 전략
재고 정책
공급업체 관계
계획 방법론

## Slide 19
4장
계획 방법론

## Slide 20
4.1 5대 방법론 개요
20
ROP, MRP, LTP, Min-Max, VMI 등 5대 방법론을 자재 특성에 맞춰 선택하여 재고 효율을 극대화합니다.
ROP (Re-Order Point) - 병목자재
•
재주문점 = 리드타임 수요 + 안전재고
•
재고가 ROP 이하로 떨어지면 자동 발주
•
안전재고율 높게 설정 (50-100%)
•
적용: 공급 리스크 높고 수요 안정적인 자재
MRP (Material Requirements Planning) - 레버리지자재
•
생산 계획 기반 역산 발주
•
BOM(Bill of Materials) 전개
•
최소 안전재고, 높은 회전율
•
적용: 공급 안정적이고 수요 예측 가능한 자재
LTP (Long-Term Planning) - 전략자재
•
12-24개월 장기 예측 기반
•
공급업체와 계획 공유
•
분기별 조정 (Rolling Forecast)
•
적용: 리드타임 길고 전략적으로 중요한 자재
Min-Max 자동화 - 일상자재
•
최소 재고(Min)와 최대 재고(Max) 설정
•
Min 도달 시 Max까지 자동 발주
•
시스템 자동화, 예외 관리만 수동
•
적용: 저가 소모품, MRO 자재
VMI (Vendor Managed Inventory)
•
공급업체가 고객 재고 모니터링 및 보충
•
재고 책임 공급업체 이전
•
재고 가시성 향상, 관리 비용 절감
•
적용: 일상자재, 일부 레버리지자재

## Slide 21
4.2 하이브리드 접근법
21
전략자재는 예측 기반 LTP와 수요 기반 MRP를 결합한 하이브리드 방식으로 유연성을 확보합니다.
하이브리드 방식이 필요한 이유
•
전략자재: 리드타임 길고(8-24주) + 수요 변동 있음
•
LTP만 사용: 수요 변동 대응 어려움 → 과잉/부족 재고
•
MRP만 사용: 긴 리드타임 대응 불가 → 결품 위험
•
하이브리드: 장기 안정성 + 단기 유연성 확보
하이브리드 운영 방법
•
장기(12개월): LTP로 공급업체와 계약 물량 합의
•
중기(분기): Rolling Forecast로 수요 재조정
•
단기(월간): MRP로 실제 생산 계획 반영
•
안전재고: 전략적 버퍼 4-8주 유지
•
정기 리뷰: 월별 공급업체와 계획 조율 회의
하이브리드 성공 사례
•
삼성전자: 반도체 장비 (ASML) - LTP 12개월 + MRP 조정
•
현대차: 배터리 (LG·CATL) - LTP 계약 + 분기 조정
•
SK하이닉스: EUV 재료 - 6개월 LTP + 월간 MRP
•
효과: 결품률 0.2% 이하 + 재고 최적화 20% 개선

## Slide 22
5장 통합 KPI 프레임워크
22
원가, 서비스 수준, 재고 회전율, 공급 안정성 4대 KPI로 자재군별 성과를 측정하고 개선합니다.
4대 핵심 KPI
•
원가 효율: 구매 단가, YoY 절감률, TCO(Total Cost)
•
서비스 수준: 재고 가용률, 결품률, 납기 준수율
•
재고 효율: 재고 회전율, 재고일수, 재고 금액
•
공급 안정성: 공급업체 수, 리스크 점수, 대체 가능성
자재군별 KPI 가중치
•
전략자재: 공급 안정성 40% + 품질 30% + 원가 30%
•
레버리지자재: 원가 50% + 재고 효율 30% + 서비스 20%
•
병목자재: 공급 안정성 60% + 서비스 수준 30% + 원가 10%
•
일상자재: 프로세스 효율 50% + 원가 30% + 만족도 20%
KPI 모니터링 체계
•
일간: 재고 가용률, 결품 발생 (시스템 자동)
•
주간: 납기 준수율, 긴급 발주 건수
•
월간: 원가 절감, 재고 회전율, 공급업체 성과
•
분기: Kraljic 재분류, 전략 조정, 공급업체 리뷰
•
연간: 종합 성과 평가, 목표 재설정

## Slide 23
6장 산업별 적용 사례
23
자동차, 전자, 화학, 식품, 건설 등 산업별 Kraljic Matrix 적용 사례와 베스트 프랙티스를 학습합니다.
자동차 산업
•
전략자재: 차세대 배터리, 자율주행 센서 → LG·CATL 장기 계약
•
레버리지자재: 철강, 타이어 → 경쟁입찰로 5% 절감
•
병목자재: 특수 반도체 → 12주 안전재고 확보
•
일상자재: MRO 소모품 → VMI로 관리 비용 40% 절감
전자 산업
•
전략자재: 최첨단 반도체 장비(ASML) → 24개월 LTP
•
레버리지자재: PCB, 표준 부품 → e-Auction 활용
•
병목자재: 희토류 원소 → 복수 지역 소싱
•
일상자재: 포장재 → 자동 발주 시스템
화학 산업
•
전략자재: 특수 촉매 → 일본 3개사 분산 소싱
•
레버리지자재: 원유, 기초 화학품 → 글로벌 시장 연동
•
병목자재: 특수 첨가제 → ROP + 8주 재고
•
일상자재: 안전 장비 → 카탈로그 구매
식품·제약 산업
•
전략자재: API(원료의약품) → 장기 계약 + FDA 인증
•
레버리지자재: 포장재, 용기 → 대량 구매 할인
•
병목자재: 특수 향료 → 복수 공급원 확보
•
일상자재: 라벨, 박스 → Min-Max 자동화

## Slide 24
7장 9회차 학습 여정
24
9회차 과정을 통해 Kraljic 이론부터 실전 워크샵까지 단계적으로 학습하여 실무 적용 역량을 확보합니다.
Overview (1-3회차)
•
1회차: JIT → JIC 패러다임 전환 + Kraljic 기초
•
2회차: 소싱 전략 & 공급업체 관리
•
3회차: ABC-XYZ 재고 분류 & 분석
자재군별 Deep Dive (4-7회차)
•
4회차: 병목자재 전략 & ROP 계획
•
5회차: 레버리지자재 전략 & MRP 계획
•
6회차: 전략자재 전략 & 하이브리드 계획
•
7회차: 일상자재 효율화 & 자동화
실전 Workshop (8-9회차)
•
8회차: Kraljic Matrix 실전 워크샵 (자사 자재 분류)
•
9회차: 통합 워크샵 (전략 수립 + 실행 계획)
학습 성과물
•
자사 자재 Kraljic Matrix 분류 결과
•
자재군별 차별화 전략 수립
•
계획 방법론 선택 및 적용 방안
•
실행 로드맵 및 KPI 설정

## Slide 25
Summary & Next Steps
25
Kraljic Matrix 프레임워크와 차별화 전략을 학습했으며 다음 세션에서 소싱 전략과 공급업체 관리를 다룹니다.
핵심 학습 내용
•
JIT → JIC 전환 배경
•
Kraljic Matrix 4사분면
•
자재군별 차별화 전략
•
5대 계획 방법론
•
통합 KPI 체계
주요 성과
•
자재 특성 이해
•
전략적 사고 강화
•
방법론 선택 역량
•
실무 적용 준비
•
워크샵 실습 완료
Next Steps
•
2회차: 소싱 전략
•
공급업체 평가
•
성과 관리
•
자사 데이터 준비
•
실전 적용 시작
감사합니다! 2회차에서 만나요 👋