## Slide 1
전략적 재고운영 및 자재계획수립 Part 1: Kraljic Matrix Foundation
Session 1: JIT에서 JIC로의 전환과 Kraljic Matrix
2025년

## Slide 2
Session 1: 학습 목표
JIT에서 JIC로의 패러다임 전환과 Kraljic Matrix를 활용한 자재 분류 방법을 학습합니다.
2
1
JIT에서 JIC로의 패러다임 전환 배경과 필요성 이해
2
전략적 재고운영의 핵심 개념과 차별화된 접근법 습득
3
Kraljic Matrix를 활용한 자재 포트폴리오 분류 역량 확보
4
자재군별 관리 철학과 자재계획 방법론의 전체 맵 이해

## Slide 3
Session 1 Agenda
5개 주제로 구성된 Session 1에서 JIT→JIC 전환과 Kraljic Matrix 전체를 다룹니다.
3
1. JIT→JIC 전환
2. Kraljic Matrix
3. 4대 자재군
4. 계획 방법론
5. KPI 프레임워크
JIT의 몰락 JIC의 부상
2축 분석 4사분면
병목/레버리지 전략/일상
ROP/MRP LTP/VMI
자재군별 핵심 지표

## Slide 4
JIT (Just-In-Time)의 영광: 1970-2010년
도요타의 JIT 방식은 40년간 전 세계 제조업의 표준이었으나, 재고=낭비라는 극단적 해석이 문제였습니다.
4
1970 도요타 JIT 개발
1980 GE 도입 30% 절감
1990 전세계 벤치마킹
2010 JIT 전성기 "재고=악"
• Zero Inventory
• Pull System
• Kanban
• Continuous Flow
• Short Lead Time
• Perfect Quality
• Supplier Partnership
⚠️ 문제: '재고=낭비'라는 극단적 해석 → 안전재고 Zero → 공급 충격에 취약

## Slide 5
2020년 팬데믹: JIT의 치명적 약점 노출
코로나19로 전 세계 공급망이 동시 중단되며 재고 Zero 전략의 위험성이 극명하게 드러났습니다.
5
반도체 대란
자동차 생산 1,000만대 감소
$210억 손실
안전재고 Zero
마스크 대란
중국 생산 50% 의존
글로벌 공급 중단
단일 공급원 집중
컨테이너 대란
운임 10배 폭등
리드타임 2배 증가
예측 불가 운송
JIT 전제 조건
2020 이전
2020 이후
안정적 공급
✅ 안정
❌ 중단
예측 가능 수요
✅ 가능
❌ 불가
짧은 리드타임
✅ 2-4주
❌ 3-6개월

## Slide 6
JIC (Just-In-Case)로의 패러다임 전환
2021년 이후 글로벌 기업들은 재고를 '전략적 자산'으로 재정의하고 차별화된 재고 전략을 도입했습니다.
6
JIT (과거)
• 재고 = 낭비
• 목표 = Zero 재고
• 우선순위 = 효율성
• 안전재고 = 1-2주
• 공급업체 = Single Source
JIC (현재/미래)
• 재고 = 전략적 자산
• 목표 = 최적 재고
• 우선순위 = 회복력
• 안전재고 = 차별화 (1주-6개월)
• 공급업체 = Dual/Multi Source

## Slide 7
실전 사례: 2021년 글로벌 반도체 대란
차량용 반도체 부족으로 1,000만대 생산 차질이 발생하며 JIT의 한계가 극명하게 드러났습니다.
7
2020.03 수요 급감 예상
주문 취소
2020.06 수요 회복
재주문 시도
2020.09 공급 부족
생산 중단 시작
2021.06 최악의 상황
1,000만대 차질
생산 감소
1,000만대
산업 손실
$210억
영향 기업
GM, Ford, VW 등
리드타임
6-12개월
교훈: 재고 Zero = 리스크 Maximum | 안전재고 비용 << 생산 중단 손실

## Slide 8
글로벌 기업의 JIC 전환 사례
Apple, Intel, Toyota, GM 등은 안전재고를 2-12주에서 6-12개월로 확대하고 공급망을 다변화했습니다.
8
Apple
안전재고 2주
안전재고 6-8주
$430억 투자
Intel
안전재고 4주
안전재고 12주
$200억 공장
Toyota
JIT 철학 고수
안전재고 4-6개월
JIT 포기 선언
GM
Single Source
Triple Source
$70억 투자

## Slide 9
Kraljic Matrix: 자재 포트폴리오 전략의 핵심
1983년 Peter Kraljic이 제시한 2×2 매트릭스는 자재를 차별화하여 관리하는 혁신적 프레임워크입니다.
9
1970년대 석유파동
공급 불안정 극심
1983년 Kraljic 논문
"Not all materials are created equal" 모든 자재가 동등하게 만들어지지 않았다. 자재 특성에 따라 차별화된 전략이 필요하다.
❌ 전략자재에 원가 절감 압박 → 공급업체 이탈 → 생산 중단
❌ 레버리지자재에 높은 안전재고 → 재고 비용 증가 → 경쟁력 상실
❌ 병목자재를 소홀히 관리 → 결품 발생 → 라인 정지
❌ 일상자재에 과도한 관리 → 인력 낭비 → 전략 업무 소홀

## Slide 10
Kraljic Matrix의 2개 축: 공급 리스크 × 구매 임팩트
Y축은 공급의 어려움을, X축은 사업에 미치는 영향을 나타내며, 각 6개 평가 요소로 측정합니다.
10
Y축: 공급 리스크 (Supply Risk)
• 공급업체 수: 1-2개 (고) ↔ 10개+ (저)
• 대체 가능성: 대체 불가 (고) ↔ 쉽게 대체 (저)
• 시장 구조: 독과점 (고) ↔ 경쟁시장 (저)
• 지역 집중도: 특정 지역 (고) ↔ 분산 (저)
• 기술 복잡성: 특수 기술 (고) ↔ 범용 (저)
• 리드타임: 6개월+ (고) ↔ 1개월- (저)
X축: 구매 임팩트 (Profit Impact)
• 구매 금액: 총 구매액 대비 비중
• 원가 비중: 제품 원가 중 차지 비율
• 사업 영향도: 결품 시 생산 중단 여부
• 부가가치: 최종 제품 성능 영향
• 품질 중요성: 품질 문제 시 파급 효과
점수화: 공급 리스크 = (업체수×0.3) + (대체성×0.3) + (리드타임×0.2) + (지역×0.2) 구매 임팩트 = (구매금액×0.4) + (원가비중×0.3) + (사업영향×0.3)

## Slide 11
Kraljic Matrix 2×2: 4대 자재군
공급 리스크와 구매 임팩트의 조합으로 병목, 레버리지, 전략, 일상 4개 자재군으로 분류합니다.
11
병목자재 (Bottleneck) 높은 리스크 낮은 임팩트
전략자재 (Strategic) 높은 리스크 높은 임팩트
일상자재 (Routine) 낮은 리스크 낮은 임팩트
레버리지자재 (Leverage) 낮은 리스크 높은 임팩트
공급 리스크 ↑
구매 임팩트 →

## Slide 12
병목자재 (Bottleneck Items): 공급 확보가 최우선
금액은 작지만 없으면 생산 중단되는 자재로, 안전재고 4-8주와 Dual Sourcing이 핵심 전략입니다.
12
높은 공급 리스크 + 낮은 구매 임팩트
공급업체 1-2개로 제한
결품 시 생산 중단
리드타임 길거나 불안정
사례: 차량용 MCU, 특수 센서, 희토류, FDA 인증 부품
목표
공급 안정성 확보
비용보다 공급이 우선
안전재고
4-8주 (높음)
95-99% 가용률 목표
공급업체
Dual Sourcing 시도
1개 → 2-3개로 증가
발주 방식
ROP (재주문점)
재고 수준 지속 모니터링
KPI
재고 가용률 95%+
긴급 발주 5회/월 이하

## Slide 13
레버리지자재 (Leverage Items): 원가 절감이 핵심
금액이 크지만 공급 안정적인 자재로, 경쟁 입찰과 MRP 최적화를 통해 연 3-5% 절감이 목표입니다.
13
낮은 공급 리스크 + 높은 구매 임팩트
공급업체 5개 이상 다수
표준화되어 대체 가능
경쟁시장 형성
사례: 범용 원자재 (철강, 플라스틱), 표준 전자부품, 포장재, 케이블
목표
원가 절감
연 3-5% 절감 목표
안전재고
1-2주 (낮음)
재고 최소화
공급업체
경쟁 입찰
5개 이상 경쟁 유지
발주 방식
MRP + EOQ
계획 기반 최적화
KPI
원가 절감률 3-5%
재고 회전율 12회+

## Slide 14
전략자재 (Strategic Items): 장기 파트너십 구축
금액도 크고 공급도 어려운 핵심 자재로, 3-5년 장기 계약과 Win-Win 협력이 필수입니다.
14
높은 공급 리스크 + 높은 구매 임팩트
사업 성패를 좌우
대체 불가능 전환 비용 높음
장기 개발 필요
사례: 핵심 반도체 (AP, SoC), OLED 발광재료, 항공기 엔진, 독점 기술 부품
목표
전략적 파트너십
Win-Win 협력
안전재고
3-6주 (중상)
공급 연속성 100%
공급업체
선택적 협력
1-2개 전략 파트너
발주 방식
LTP + Hybrid
장기 + 중기 + 단기 통합
KPI
공급 연속성 100%
TCO 개선 -3%/년

## Slide 15
일상자재 (Routine Items): 자동화와 효율화
금액도 작고 공급도 쉬운 자재로, VMI와 자동 발주를 통해 관리 비용을 최소화합니다.
15
낮은 공급 리스크 + 낮은 구매 임팩트
품목 수는 전체의 60-80%
관리 부담 큼
표준화 가능
사례: MRO 품목 (볼트, 너트, 공구), 사무용품, 청소용품, 소모품 전반
목표
효율화 & 자동화
최소 노력으로 관리
안전재고
1주 (최소)
자동 보충
공급업체
통합
10-20개 → 3-5개
발주 방식
Min-Max / VMI
완전 자동화
KPI
발주 비용 5천원/건↓
자동화율 80%+

## Slide 16
4대 자재군 핵심 전략 비교
자재군별로 목표, 안전재고, 발주 방식, KPI가 명확히 차별화되어야 최적 성과를 달성합니다.
16
병목
레버리지
전략
일상
관리 목표
공급 확보
원가 절감
파트너십
효율화
우선순위
공급>원가
원가>품질
관계>이익
효율>정확
안전재고
4-8주↑
1-2주↓
3-6주→
1주↓
발주 방식
ROP
MRP
LTP+Hybrid
Min-Max/VMI
서비스 수준
95-99%
85-90%
90-95%
80-85%
KPI
가용률95%+
절감3-5%
연속성100%
자동화80%+

## Slide 17
자재계획 방법론 전체 맵
4대 자재군은 각각 ROP, MRP, LTP+Hybrid, Min-Max/VMI 방법론을 적용하여 최적화합니다.
17
ROP 재주문점
병목자재
재고 도달 시 자동 발주
MRP 소요량 계획
레버리지
MPS+BOM 기반 계산
LTP 장기 계획
전략자재
18-24개월 프레임워크
Hybrid 통합
전략자재
장기+중기 +단기
Min-Max VMI
일상자재
자동 보충 완전 자동화

## Slide 18
자재계획 방법론 선택 Decision Tree
공급 리스크와 구매 임팩트를 순차적으로 평가하여 적합한 계획 방법론을 선택합니다.
18
START: 자재 분석
공급 리스크 높은가?
YES
구매 임팩트?
높음
전략자재 ↓ LTP+Hybrid
낮음
병목자재 ↓ ROP
NO
구매 임팩트?
높음
레버리지 ↓ MRP
낮음
일상 ↓ VMI

## Slide 19
자재군별 핵심 KPI 프레임워크
병목은 가용률 95%, 레버리지는 절감률 3-5%, 전략은 연속성 100%, 일상은 자동화율 80%가 목표입니다.
19
병목
재고 가용률 95%+
공급 안정성 95%+
긴급 발주 5회/월↓
레버리지
원가 절감률 3-5%/년
재고 회전율 12회+
발주 정확도 95%+
전략
공급 연속성 100%
LTP 정확도 70%+
TCO 개선 -3%/년
일상
발주 비용 5천원/건↓
자동화율 80%+
업체 수 100개↓

## Slide 20
Part 1 핵심 요약
JIT→JIC 전환, Kraljic 4대 자재군, 차별화 전략, 계획 방법론이 전략적 재고운영의 핵심입니다.
20
1. 패러다임 전환
JIT (재고=낭비) → JIC (재고=전략자산) 효율성 → 회복력
2. Kraljic Matrix
2개 축: 공급 리스크 × 구매 임팩트 4개 자재군 분류
3. 차별화 전략
병목: 공급 확보 레버리지: 원가 절감 전략: 파트너십 일상: 자동화
4. 계획 방법론
ROP (병목) MRP (레버리지) LTP+Hybrid (전략) Min-Max/VMI (일상)
Next → Session 2: 소싱 전략 및 공급업체 관계 관리 (SRM)