## Slide 1
전략적 재고운영 Foundation
Kraljic Matrix와 자재계획 방법론
전략적 재고운영 및 자재계획수립 과정 2025년 1회차

## Slide 2
학습 목표
1회차
JIT에서 JIC로의 패러다임 전환 배경과 필요성 이해
전략적 재고운영의 핵심 개념과 차별화된 접근법 습득
Kraljic Matrix를 활용한 자재 포트폴리오 분류 역량 확보
자재군별 관리 철학과 자재계획 방법론의 전체 맵 이해
전략적 재고운영 교육
2

## Slide 3
JIT vs JIC: 패러다임의 전환
1회차
JIT (과거)
• 재고 = 낭비 (Waste)
• 목표: 재고 Zero
• 우선순위: 효율성 (Efficiency)
• 안전재고: 최소 (1-2주)
• 공급업체: Single Source
• 의사결정: 원가 절감
JIC (현재/미래)
• 재고 = 전략적 자산
• 목표: 최적 재고 (Optimal)
• 우선순위: 회복력 (Resilience)
• 안전재고: 차별화 (1주-6개월)
• 공급업체: Dual/Multi Source
• 의사결정: TCO + 리스크
전략적 재고운영 교육
3

## Slide 4
JIT 붕괴 사례: 2020-2021 공급망 위기
1회차
2020년 팬데믹은 JIT 방식의 치명적 약점을 극명하게 드러냈습니다.
1. 2021년 글로벌 반도체 대란: 자동차 생산 1,000만 대 감소, 산업 손실 $210억
2. 마스크 대란 (2020): 전 세계 생산의 50%를 중국에 의존, 봉쇄로 공급 중단
3. 컨테이너선 대란 (2021-2022): 운임비 10배 폭등, 리드타임 2배 증가
4. GM: 반도체 부족으로 생산 차질 200만 대, 안전재고 0주 → 10-12주 확대
5. Toyota: JIT 창시자조차 반도체 안전재고 4-6개월치 확보로 전략 전환
전략적 재고운영 교육
4

## Slide 5
Kraljic Matrix의 탄생과 핵심 통찰
1회차
Peter Kraljic (1983, Harvard Business Review): "Purchasing Must Become Supply Management"
• 탄생 배경: 1970년대 2차례 석유파동으로 공급 불안정 극심
• 핵심 통찰: "Not all materials are created equal" - 모든 자재가 동등하지 않다
• 차별화 필요성: 자재의 특성에 따라 차별화된 관리 전략 적용
• 2축 평가: 공급 리스크 (Supply Risk) × 구매 임팩트 (Purchase Impact)
• 4대 자재군: 전략/레버리지/병목/일상 자재로 분류
전략적 재고운영 교육
5

## Slide 6
Kraljic Matrix의 두 축
1회차
Y축: 공급 리스크 (Supply Risk)
• 공급업체 수 (1-2개 고위험)
• 대체 가능성 (대체 불가 고위험)
• 시장 구조 (독과점 고위험)
• 지리적 집중도 (특정 지역 집중 고위험)
• 기술 복잡성 (특수 기술 고위험)
• 리드타임 (6개월 이상 고위험)
X축: 구매 임팩트 (Purchase Impact)
• 구매 금액 (총 구매액 대비 비중)
• 원가 비중 (제품 원가 중 차지 비율)
• 사업 영향도 (결품 시 생산 중단)
• 부가가치 (최종 제품 성능 영향)
• 품질 중요성 (품질 문제 파급 효과)
전략적 재고운영 교육
6

## Slide 7
Kraljic Matrix: 4대 자재군 분류
1회차
병목자재 Bottleneck Materials 독점 공급 부품 희토류, 특수 소재
전략자재 Strategic Materials 핵심 부품, 고가 장비 전략 원자재
일상자재 Routine Materials 사무용품, 소모품 저가 부품
레버리지자재 Leverage Materials 범용 부품 표준 원자재, MRO
공급 리스크 ↑
구매 임팩트 (Purchase Impact) →
전략적 재고운영 교육
7

## Slide 8
4대 자재군별 관리 전략
1회차
전략자재 & 병목자재
전략자재 (고리스크+고금액)
  • 장기 파트너십 구축
  • Hybrid 계획 방법론
  • 공급 안정성 최우선
병목자재 (고리스크+저금액)
  • 공급 연속성 확보
  • ROP 기반 안전재고
  • 대체재 개발
레버리지자재 & 일상자재
레버리지자재 (저리스크+고금액)
  • 경쟁 입찰 적극 활용
  • MRP 기반 정밀 계획
  • 물량 레버리지 활용
일상자재 (저리스크+저금액)
  • 프로세스 효율화
  • 자동 발주 시스템
  • 관리 비용 최소화
전략적 재고운영 교육
8

## Slide 9
핵심 요약 및 다음 단계
1회차
• JIT → JIC: 재고는 낭비가 아닌 전략적 자산으로 전환
• Kraljic Matrix: 공급 리스크 × 구매 임팩트로 4대 자재군 분류
• 차별화 전략: 각 자재군별로 다른 관리 철학과 계획 방법론 적용
• 2회차 예고: 자재군별 소싱 전략과 공급업체 성과 평가 방법
• 실습 준비: 여러분의 조직 자재를 Kraljic Matrix로 분류해보세요
Action Item: 다음 세션까지 자사의 주요 자재 10개를 Kraljic Matrix에 배치해 오세요
전략적 재고운영 교육
9